泉洛环评〔2021〕表号

泉州市生态环境局关于塑料工艺品生产项目环境影响报告表的批复

泉州市洛江区河市美联达工艺品厂：

你公司报送的由福建省刺桐环保科技有限公司编制的《塑料工艺品生产项目环境影响报告表》（以下简称报告表）收悉，经研究，批复如下：

1、该项目位于河市镇浮桥村新村69号（豪鑫鞋服有限公司内），系租赁泉州市洛江区豪鑫鞋服有限公司闲置厂房进行生产，年生产塑料工艺品200万件、塑料桶5万个，具体建设内容和生产设备以报告表为准。

该项目符合国家产业政策，选址符合洛江片区单元控制性详细规划。在全面严格落实报告表提出的各项生态环境保护措施后，产生的不利生态环境影响可以得到有效缓解和控制。从环境保护角度，我局原则同意报告表总体结论和生态环境保护对策措施。

2、应配套建设完善的污（废）水处理设施，水帘柜、喷淋塔等生产废水和生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，其中氨氮指标执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1的B级标准，达标后通过市政污水管网排入污水处理厂处理。

3、生产过程中含挥发性有机物废气产生的工序，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放。调漆、喷漆、彩绘等工序产生的挥发性有机物有组织排放执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）表1“涉涂装工序的其他行业”排放限值要求，部分未收集挥发性有机物无组织排放执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）中表3和表4相应监控点浓度限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1“厂区内监控点处任意一次NMHC浓度值”要求；吹塑工序产生的非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4、表9相关标准；熔炼工序产生的废气有组织排放执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1相关标准，熔炼工序产生的颗粒物无组织排放执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表A.1相关标准；机加工、破碎、植绒工序产生的颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相关标准；喷漆工序产生的颗粒物排放浓度执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中燃气锅炉污染物排放浓度限值，排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相关标准。

4、烤火液化石油气燃烧废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃气锅炉污染物排放标准。

5、主要噪声源必须采取消声减振措施。项目南侧厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，其他厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

6、工业固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单相关要求；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单相关要求，并委托有资质单位处置；生活垃圾处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）相关规定。按“减量化、资源化、无害化”原则落实各类固体废物的收集、贮存、处置和综合利用措施。

7、污染物排放口须按有关规范标准建设。

8、主要污染物排放应严格实行总量控制，化学需氧量、氨氮、二氧化硫和氮氧化物年排放量分别控制在0.0079吨、0.0004吨、0.0003和0.0038吨以内。

9、新增VOCs排放量为1.096吨/年。实行1.2倍削减替代，即1.3152吨/年，项目应在取得VOCs排放量倍量削减替代来源后，方可投入生产，并将替代方案落实到排污许可证中，纳入环境执法管理。

10、应严格执行环保“三同时”制度。在投入生产或产生实际排污行为之前应依法申领排污许可证，按证排污。投入生产后依法组织开展竣工环境保护验收。

11、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，应重新办理环境影响评价审批手续。

泉州市生态环境局

2021年9月日