泉洛环评〔2021〕表号

泉州市生态环境局关于泉州市宏通机械

制造有限公司五金建工生产扩建

项目环境影响报告表的批复

泉州市宏通机械制造有限公司：

你公司报送的由益琨（泉州）环保技术开发有限公司编制的《泉州市宏通机械制造有限公司五金加工生产扩建项目》（以下简称报告表）收悉，经研究，批复如下：

1、该项目位于洛江区双阳街道塘西工业区精泰机械公司厂区内，年产插板阀1000个、法兰20000个、灯箱500个、风机1500个、阀门15000个，具体建设内容和生产设备以报告表为准。

该项目符合国家产业政策，选址符合洛江片区单元控制性详细规划。在全面严格落实报告表提出的各项生态环境保护措施后，产生的不利生态环境影响可以得到有效缓解和控制。从环境保护角度，我局原则同意报告表总体结论和生态环境保护对策措施。

2、水帘柜、喷淋塔用水委托有资质的单位处理处置，不外排；生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，其中氨氮指标执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1的B级标准，达标后通过市政污水管网排入污水处理厂处理。

3、生产过程中含挥发性有机物废气产生的工序，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放。喷漆产生的挥发性有机物排放执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）表1中“涉涂装工序的其他行业”的排放限值要求，部分未收集挥发性有机物无组织排放执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）表3、表4排放标准及《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019）表A.1“厂区内VOCs无组织排放限值”中的监控点任意一次浓度值要求。喷漆漆雾、焊接、打磨产生的颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相关标准。

4、主要噪声源必须采取消声减振措施。厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

5、工业固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单相关要求；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单相关要求。按“减量化、资源化、无害化”原则落实各类固体废物的收集、贮存、处置和综合利用措施。

6、污染物排放口须按有关规范标准建设。

7、新增VOCs排放量为0.539吨/年。实行1.2倍削减替代，即0.6468吨/年，项目应在取得VOCs排放量倍量削减替代来源后，方可投入生产，并将替代方案落实到排污许可证中，纳入环境执法管理。

8、应严格执行环保“三同时”制度。在投入生产或产生实际排污行为之前应依法申领排污许可证，按证排污。投入生产后依法组织开展竣工环境保护验收。

9、扩建前项目原环评及批复（环评审批编号：泉洛环监〔2015〕45号）同时作废。

10、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，应重新办理环境影响评价审批手续。

泉州市生态环境局

2021年月9日