泉洛环评〔2021〕书 号

泉州市生态环境局关于福建智创机械有限公司环保机械及其零配件生产项目

环境影响报告书的批复

福建智创机械有限公司：

你公司报送的由厦门初心致远工程咨询有限公司编制的《福建智创机械有限公司环保机械及其零配件生产项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）和申请审批的报告收悉。经研究，批复如下：

一、该项目位于洛江经济开发区河市西片区，年产除尘器100套、混凝土搅拌成套设备30套、矿山机械成套设备10套、配料站50套、输送机2万米，具体建设内容和生产设备以报告书为准。

根据报告书评价结论、专家评审意见和相关单位意见，该项目符合国家产业政策，选址符合洛江片区单元控制性详细规划。在全面严格落实报告书提出的各项生态环境保护措施后，该项目所产生的不利生态环境影响可以得到有效缓解和控制。从环境保护角度，我局原则同意报告书总体结论和生态环境保护对策措施。

二、项目运营应重点做好以下工作

1、加强施工管理，文明施工。采取和制定合理的工程措施和管理制度，采用先进工艺和低噪声设备，控制施工噪声、废气对周边环境的影响。施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的有关规定。施工废水回用不外排，施工期生活污水经化粪池处理后通过市政污水管网排入城东污水处理厂处理。施工期产生的建筑垃圾和生活垃圾妥善处置，不得随意丢弃。

2、项目应配套建设污（废）水处理设施，做好水环境污染防治工作。喷漆废水经处理后循环使用，部分不能循环使用的废水作为危废委托有资质的单位处理处置。生活污水经化粪池处理后的通过市政污水管网排入城东污水处理厂处理。

3、应配套建设完善的废气处理设施。生产过程中含挥发性有机物废气产生的工序，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放。项目喷烤漆、抛丸等工序产生的有机废气和粉尘经收集处理达标后通过排气筒高空排放；焊接车间应加强通风排气，产生的焊接烟尘经收集净化处理后达标排放。

4、应切实采取有效的消声减震措施，确保厂界噪声达标排放。

5、按“减量化、资源化、无害化”原则落实各类固体废物的收集、贮存、处置和综合利用措施。危险废物应委托有资质单位进行处置，按有关规定进行收集、贮存、转运和处置。一般工业固体废物应加强综合利用，妥善处置。生活垃圾及时交由环卫部门清运。

6、强化环境安全生产意识，制定完善的环境事故应急预案和管理制度，落实事故防范措施，杜绝突发性污染事故发生。

三、污染物排放执行标准

1、项目生活污水经预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，                      其中氨氮指标执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B级标准，达标后通过市政污水管网排入污水处理厂处理。

2、喷烤漆产生的挥发性有机物排放执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）表1“其他行业”排放限值要求，部分未收集挥发性有机物无组织排放执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）中表3和表4相应监控点浓度限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019）表A.1“厂区内监控点处任意一次NMHC浓度值”要求；抛丸、焊接、喷漆漆雾等颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准。

3、天然气燃烧产生的颗粒物执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2有关标准，二氧化硫、氮氧化物排放参照执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃气锅炉污染物排放浓度限值。

4、厂界噪声应执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

5、一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）有关规定；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单相关要求。

四、主要污染物排放应严格实行总量控制，二氧化硫和氮氧化物年排放量分别控制在0.0109吨、0.01吨和0.0436吨以内。

五、新增VOCs排放量为9.592吨/年。实行1.2倍削减替代，即11.5104吨/年，项目应在取得VOCs排放量倍量削减替代来源后，方可投入生产，并将替代方案落实到排污许可证中，纳入环境执法管理。

六、应严格执行环保“三同时”制度。在投入生产或产生实际排污行为之前应依法申领排污许可证，按证排污。投入生产后依法组织开展竣工环境保护验收。

七、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，应重新办理环境影响评价审批手续。

泉州市生态环境局

2021年10月 日